## Slide 1
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

## Slide 2
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
REHABILITACIÓN A
NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 3
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 4
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
Además de lo previsto en el punto 1, en edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, referida a la calificación energética, de al menos:
Zonas climáticas D y E: un 35%.
Zona climática C: un 25%.
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 5
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
Además de lo previsto en el punto 1, en edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, referida a la calificación energética, de al menos:
Zonas climáticas D y E: un 35%.
Zona climática C: un 25%.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 6
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
Además de lo previsto en el punto 1, en edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, referida a la calificación energética, de al menos:
Zonas climáticas D y E: un 35%.
Zona climática C: un 25%.
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 7
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
Además de lo previsto en el punto 1, en edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, referida a la calificación energética, de al menos:
Zonas climáticas D y E: un 35%.
Zona climática C: un 25%.
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 8
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
El análisis del edificio existente marcará las líneas a seguir como estrategia para cumplir los objetivos para poder optar a las ayudas. Algunas pueden ser muy evidentes, pero siempre será necesario cuantificar el consumo previo a las mejoras propuesta para poder justificar la reducción del 30% de consumo de energía primaria no renovable.
El conocimiento del comportamiento energético del edificio permitirá conocer dónde existe más margen de mejora:
EDIFICIO 1
EDIFICIO 2
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 9
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
El análisis del edificio existente marcará las líneas a seguir como estrategia para cumplir los objetivos para poder optar a las ayudas. Algunas pueden ser muy evidentes, pero siempre será necesario cuantificar el consumo previo a las mejoras propuesta para poder justificar la reducción del 30% de consumo de energía primaria no renovable.
El conocimiento del comportamiento energético del edificio permitirá conocer dónde existe más margen de mejora:
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 10
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
El análisis del edificio existente marcará las líneas a seguir como estrategia para cumplir los objetivos para poder optar a las ayudas. Algunas pueden ser muy evidentes, pero siempre será necesario cuantificar el consumo previo a las mejoras propuesta para poder justificar la reducción del 30% de consumo de energía primaria no renovable.
El conocimiento del comportamiento energético del edificio permitirá conocer dónde existe más margen de mejora:
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 11
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
Además de lo previsto en el punto 1, en edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, referida a la calificación energética, de al menos:
Zonas climáticas D y E: un 35%.
Zona climática C: un 25%.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 12
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REDUCIR LA DEMANDA ENERGÉTICA
MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES
INCORPORAR ENERGÍAS RENOVABLES
Aumentar aislamientos térmicos en fachas, cubiertas y/o suelos. También en elementos separadores con espacios no habitables como garajes, trasteros…
Sustituir carpinterías por otras con vidrios y marcos con mejores prestaciones.
Proteger huecos del soleamiento directo en meses de verano.
Disminuir la permeabilidad del edificio.
Sustituir equipos de calefacción, refrigeración y ACS por otros de menor consumo o mayor rendimiento, que cubran las necesidades energéticas
Incorporar sistemas con recuperación de calor en instalaciones de ventilación
Aprovechar el calor residual de las instalaciones térmicas para el apoyo en el calentamiento del ACS
Proyectar sistemas de generación de ACS mediante energías renovables (solar térmica, aerotermia, geotermia…)
Generar electricidad en el propio edificio para el autoconsumo (fotovoltaica, microeólica…)
Eliminar puentes térmicos.
Cuando sea posible, utilizar la biomasa o el biodiesel en nuevos sistemas de generación de ACS,
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 13
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REDUCIR LA DEMANDA ENERGÉTICA
MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES
INCORPORAR ENERGÍAS RENOVABLES
Aumentar aislamientos térmicos en fachas, cubiertas y/o suelos. También en elementos separadores con espacios no habitables como garajes, trasteros…
Sustituir carpinterías por otras con vidrios y marcos con mejores prestaciones.
Proteger huecos del soleamiento directo en meses de verano.
Disminuir la permeabilidad del edificio.
Sustituir equipos de calefacción, refrigeración y ACS por otros de menor consumo o mayor rendimiento, que cubran las necesidades energéticas
Incorporar sistemas con recuperación de calor en instalaciones de ventilación
Aprovechar el calor residual de las instalaciones térmicas para el apoyo en el calentamiento del ACS
Proyectar sistemas de generación de ACS mediante energías renovables (solar térmica, aerotermia, geotermia…)
Generar electricidad en el propio edificio para el autoconsumo (fotovoltaica, microeólica…)
Eliminar puentes térmicos.
Cuando sea posible, utilizar la biomasa o el biodiesel en nuevos sistemas de generación de ACS,
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 14
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REDUCIR LA DEMANDA ENERGÉTICA
MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES
INCORPORAR ENERGÍAS RENOVABLES
Aumentar aislamientos térmicos en fachas, cubiertas y/o suelos. También en elementos separadores con espacios no habitables como garajes, trasteros…
Sustituir carpinterías por otras con vidrios y marcos con mejores prestaciones.
Proteger huecos del soleamiento directo en meses de verano.
Disminuir la permeabilidad del edificio.
Sustituir equipos de calefacción, refrigeración y ACS por otros de menor consumo o mayor rendimiento, que cubran las necesidades energéticas
Incorporar sistemas con recuperación de calor en instalaciones de ventilación
Aprovechar el calor residual de las instalaciones térmicas para el apoyo en el calentamiento del ACS
Proyectar sistemas de generación de ACS mediante energías renovables (solar térmica, aerotermia, geotermia…)
Generar electricidad en el propio edificio para el autoconsumo (fotovoltaica, microeólica…)
Eliminar puentes térmicos.
Cuando sea posible, utilizar la biomasa o el biodiesel en nuevos sistemas de generación de ACS,
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 15
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REDUCIR LA DEMANDA ENERGÉTICA
MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES
INCORPORAR ENERGÍAS RENOVABLES
Aumentar aislamientos térmicos en fachas, cubiertas y/o suelos. También en elementos separadores con espacios no habitables como garajes, trasteros…
Sustituir carpinterías por otras con vidrios y marcos con mejores prestaciones.
Proteger huecos del soleamiento directo en meses de verano.
Disminuir la permeabilidad del edificio.
Sustituir equipos de calefacción, refrigeración y ACS por otros de menor consumo o mayor rendimiento, que cubran las necesidades energéticas
Incorporar sistemas con recuperación de calor en instalaciones de ventilación
Aprovechar el calor residual de las instalaciones térmicas para el apoyo en el calentamiento del ACS
Proyectar sistemas de generación de ACS mediante energías renovables (solar térmica, aerotermia, geotermia…)
Generar electricidad en el propio edificio para el autoconsumo (fotovoltaica, microeólica…)
Eliminar puentes térmicos.
Cuando sea posible, utilizar la biomasa o el biodiesel en nuevos sistemas de generación de ACS,
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 16
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
El análisis del edificio existente marcará las líneas a seguir como estrategia para cumplir los objetivos para poder optar a las ayudas. Algunas pueden ser muy evidentes, pero siempre será necesario cuantificar el consumo previo a las mejoras propuesta para poder justificar la reducción del 30% de consumo de energía primaria no renovable.
El conocimiento del comportamiento energético del edificio permitirá conocer dónde existe más margen de mejora:
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 17
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
El análisis del edificio existente marcará las líneas a seguir como estrategia para cumplir los objetivos para poder optar a las ayudas. Algunas pueden ser muy evidentes, pero siempre será necesario cuantificar el consumo previo a las mejoras propuesta para poder justificar la reducción del 30% de consumo de energía primaria no renovable.
El conocimiento del comportamiento energético del edificio permitirá conocer dónde existe más margen de mejora:
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 18
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 19
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 20
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
En este caso, para poder optar a las subvenciones, las intervenciones propuestas deberán conseguir un valor para el indicador de consumo de energía primaria no renovable igual o inferior a 27,33 B
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 21
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
En este caso, para poder optar a las subvenciones, las intervenciones propuestas deberán conseguir un valor para el indicador de consumo de energía primaria no renovable igual o inferior a 27,33 B
NO SE PIDE CAMBIO DE LETRA, SINO REDUCCIÓN DE CONSUMO
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 22
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 23
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
NO SE PIDE CAMBIO DE LETRA, SINO REDUCCIÓN DE CONSUMO
Con un consumo de energía primaria no renovable de 49,00 kWh/m2, para poder optar a la subvención habría que conseguir un indicador igual o inferior a 34,3 C. No se ha conseguido un cambio de letra en la escala, pero sí una reducción del 30%
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 24
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
Además de lo previsto en el punto 1, en edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, referida a la calificación energética, de al menos:
Zonas climáticas D y E: un 35%.
Zona climática C: un 25%.
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 25
Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
Además de lo previsto en el punto 1, en edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, referida a la calificación energética, de al menos:
Zonas climáticas D y E: un 35%.
Zona climática C: un 25%.
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 26
Además de lo previsto en el punto 1, en edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, referida a la calificación energética, de al menos:
Zonas climáticas D y E: un 35%.
Zona climática C: un 25%.
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 27
Además de lo previsto en el punto 1, en edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, referida a la calificación energética, de al menos:
Zonas climáticas D y E: un 35%.
Zona climática C: un 25%.
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 28
Además de lo previsto en el punto 1, en edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, referida a la calificación energética, de al menos:
Zonas climáticas D y E: un 35%.
Zona climática C: un 25%.
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
ESTA EXIGENCIA EN LAS ZONAS CLIMATICAS C, D y E OBLIGA A ACTUAR EN LA
ENVOLVENTE DEL EDIFICIO, ALGO QUE NO OCURRE EN LAS ZONAS CLIMÁTICAS
A y B SI LA REDUCCIÓN SE CONSIGUE ACTUANDO EN LOS SISTEMAS O INCORPORANDO
ENERGÍAS RENOVABLES.
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 29
Además de lo previsto en el punto 1, en edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, referida a la calificación energética, de al menos:
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

## Slide 30
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS

## Slide 31
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS

## Slide 32
Serán actuaciones subvencionables por este programa aquellas que se realicen en viviendas y en las que se consiga una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del al menos el 7 % o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30 %.
También se considerarán subvencionables las actuaciones de modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica para adecuar sus características a los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda, establecidos en las tablas 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS

## Slide 33
Serán actuaciones subvencionables por este programa aquellas que se realicen en viviendas y en las que se consiga una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del al menos el 7 % o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30 %.
También se considerarán subvencionables las actuaciones de modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica para adecuar sus características a los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda, establecidos en las tablas 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS

## Slide 34
Serán actuaciones subvencionables por este programa aquellas que se realicen en viviendas y en las que se consiga una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del al menos el 7 % o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30 %.
También se considerarán subvencionables las actuaciones de modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica para adecuar sus características a los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda, establecidos en las tablas 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS

## Slide 35
También se considerarán subvencionables las actuaciones de modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica para adecuar sus características a los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda, establecidos en las tablas 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS

## Slide 36
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS

## Slide 37
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REAL DECRETO 390/2021

## Slide 38
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REAL DECRETO 390/2021

## Slide 39
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REAL DECRETO 390/2021

## Slide 40
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REAL DECRETO 390/2021

## Slide 41
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REAL DECRETO 390/2021

## Slide 42
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS REQUISITOS
REAL DECRETO 390/2021

## Slide 43
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR

## Slide 44
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR

## Slide 45
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR

## Slide 46
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

## Slide 47
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

## Slide 48
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR
FUENTE: www.impermungi.com

## Slide 49
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR

## Slide 50
Jornada informativa sobre ayudas a la rehabilitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR